ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Требования к качественным, техническим и функциональным характеристикам товара и иные показатели.

| № п./п. | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Самосвал КамАЗ 45143 | 1 шт. |

КамАЗ  полностью готов к работе,  укомплектован АКБ, залит маслом и охлаждающей жидкостью и прошёл заводскую обкатку.

Поставляемый товар должен быть новый, не ранее 2013 г. выпуска.

Должен иметь сертификат соответствия, зарегистрирован и разрешён к применению на территории Российской Федерации.

- Весовые параметры и нагрузки КамАЗ 45143

| Снаряжённая масса а/м КамАЗ 45143, кг | 9205 |
| --- | --- |
| Нагрузка на переднюю ось, кг | 4000 |
| Нагрузка на задний мост, кг | 5205 |
| Грузоподъёмность, кг | 10000 |
| Полная масса а/м, кг | 19355 |
| Нагрузка на переднюю ось, кг | 4870 |
| Нагрузка на задний мост, кг | 14485 |
| Полная масса автопоезда, кг | 33355 |
| Полная масса полуприцепа, кг | 14000 |

- Двигатель КамАЗ 45143

| Модель двигателя КамАЗ 45143 | КАМАЗ 740.13-260 |
| --- | --- |
| Тип двигателя КамАЗ 45143 | дизельный с турбонаддувом, с промежуточ-ным охлаждением надувочного воздуха |
| Номинальная мощность брутто, кВт (л.с) | 260 |
| При частоте вращения коленвала, об/мин | 2200 |
| Расположение и число цилиндров | V – образное, 8 |

- Система питания КамАЗ 45143

| Вместимость топливного бака, л | 250 |
| --- | --- |

- Электрооборудование  КамАЗ 45143

| Напряжение, В | 24 |
| --- | --- |
| Аккумуляторы, В/А час | 2 x 12/190 |
| Генератор, В/Вт | 28/2000 |

- Сцепление КамАЗ 45143

| Тип сцепления КамАЗ 45143 | фрикционное, сухое, двухдисковое |
| --- | --- |
| Привод | гидравлический с пневмоусилителем |

- Коробка передач КамАЗ 45143

| Тип | механическая, десятиступенчатая |
| --- | --- |
| Управление | механическое, дистанционное |

- Главная передача КамАЗ 45143

| Передаточное отношение | 5,94 |
| --- | --- |

- Тормоза  КамАЗ 45143

| Привод | пневматический |
| --- | --- |
| Размеры: диаметр барабана, мм | 400 |

- Колёса и шины КамАЗ 45143

| Тип колёс | дисковые |
| --- | --- |
| Тип шин | пневматические, с регулированием давления |
| Размер обода | 7,5 – 20 (190 – 508) |
| Размер шин | 10,00 R20 (280 R508) |

- Кабина КамАЗ 45143

| Тип | расположенная над двигателем, с высокой крышей |
| --- | --- |
| Исполнение | без спального места |

- Платформа  КамАЗ 45143

| Объём платформы, м3 | 7,8 |
| --- | --- |
| С наставленными металлическими бортами, м3 | 15,4 |
| Внутренние размеры, мм | 5258 х 2320 |

- Характеристика а/м  КамАЗ 45143 полной массой

| Максимальная скорость, км/ч | 80 |
| --- | --- |
| Угол преодолеваемого подъёма, град | 25 |
| Внешний габаритный радиус поворота, м | 9,8 |

Стоимость: начальная цена договора – 1 920 000,00 (Один миллион девятьсот двадцать тысяч) рублей.

Цена включает в себя налоги (в т. ч.  НДС) и все прочие обязательные платежи, предпродажную подготовку, а также иные расходы, связанные с исполнением договора.

Сроки и порядок оплаты: в течение одного рабочего дня с момента осмотра автомобиля, необходимых документов представителем покупателя.

Срок поставки: с даты заключения договора не более 3 рабочих дней.

Способ поставки: силами и средствами заказчика.

Условия гарантии: с момента получения  не менее 12 месяцев.